Project Title: “LIPNITA – KAINARGEA CROSSBORDER ROAD”

MIS – ETC Code: 579, Project acronym: L-K ROAD

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за услуга с предмет:

«Изготвяне на електронна триезична информационна табела”  за реализацията  на   проект   проект „Трансграничен път Липница - Кайнарджа”

Във връзка с реализацията на проект „ Трансграничен път Липница - Кайнарджа” по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния/България 2007-2013/, в който Община Липница от страна на Република Румъния е водещ партньор, а Община Кайнарджа от страна на Република България – партньор  и отправената от нас покана за предоставяне на оферта за доставка, с предмет «Изготвяне на електронна триезична информационна табела”, посочваме в настоящото задание следните

Минимални изисквания:

- Проектиране, изработване и монтиране на Постоянна триезична електронна табела, информираща за източниците на финансиране на изградената инфраструктура, съгласно изискванията за визуализация на Програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България, 2007 – 2013 г. – 1 брой, размери 4,00/2,50м

- Изисквания към съоръжението – изгражда се от три основни елемента

2.1 Билборд

  - метална конструкция от стоманени профили/винкел с антикорозионно покритие

  - размер на използваният профил – не по-малък от 30х30х2мм;

  - подсилващи винкелни пръти на всеки 1 метър от дължината

  - челна страна – покрита с PVC плоскост с дебелина минимум 8мм осигуряваща възможност за предварително отпечатване на изображения и текст представящи основната цел на настоящия проект

  - гаранция трайност на отпечатаното изображение – минимум 3 год.

  - да бъде предвидена възможност за вграждане в конструкцията на електронно информационно табло осигуряващо визуализация на динамично променяща се информация / информационен LED видео екран / с размери не по-малки от 3.5 х 1.00 м

2.2 Пилон/стъпка

  - метална конструкция от стоманени профили с антикорозионно покритие фиксирана към фундамент с бетонирани шпилки, чрез фундаментни плочи с мин. дебелина 12 мм , кници с деб. мин.  10 мм и анкерни шпилки не по-малки от Ф 20 мм;

  - височина на пилона/стъпката за закрепване на съоръжението – 2.5м, осгуряващо обща височина на съоръжението 5м над земната повърхност

  - пилона/стъпката да бъде изработена от профили с размери 70х70х5/6 мм в случай на фреймова конструкция или посредством 2/два/ броя основни носещи греди в случай на профили с размери 114 или 90 мм

  - гаранция за антикорозионното покритие – не по-малка от 3/три/ год.

2.3 Фундамент

  - фундамента за съоръжението да бъде с размери не по-малки от 0.5 х 0.5 х 1м, излят от бетон марка Б250 или аналогичен

Независимо от избраните материали и способи за изграждане на съоръжението, същото трябва да бъде придружено с конструктивна документация /съдържаща необходимите якостни изчисления / гарантиращи неговата устойчивост, съобразено с ветровата зона на мястото за инсталация. Документацията трябва да бъде изготвена и заверена от лицензиран строителен инженер/конструктор.

Общи изисквания:

Изпълнението на услугата да е в съответствие с Наръчник за изпълнение на одобрените проекти и Наръчник за визуална идентичност на Програмата, поместени на http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/VIMJUNE2011.pdf

Изпълнителят съгласува с Възложителя дизайн на поръчката, която трябва да бъде одобрена от експертите по визуална идентичност на програмата

Всички прехвърлими имуществени и неимуществени авторски права върху произведенията, обект на поръчката, се прехвърлят на Възложителя, по силата на Договора за възлагане, считано от момента на възникването им за максималния предвиден в ЗАПСП срок за територията на цял свят

Удостоверяването  на извършената услуга става с подписването на констативен или приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Специални изисквания

При изпълнение на Услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се съобрази с по-горе посочените характеристики. Те са съобразени със спецификата и изискванията на Програма ТГС Румъния – България  2007 – 2013,  с описанието на  Услугите в одобрените Формуляр за кандидатстване, Плана за договорите, Бюджета на проекта и всички по-късно официално издадени, Наръчник за визуална идентификация на Програма ТГС Румъния – България  2007 – 2013 и публикувани документи от страна на Управляващите органи, свързани с изпълнението на одобрените проекти по Втора покана за набиране на предложения /Решение на Съвместния комитет за селекция – Гюргево, 19.02.2009 г./.

Място и срок за изпълнение: Община Кайнарджа, Началото на българския участък на Трансграничен път Липница – Кайнарджа (SLS3068/ІІІ-70101, Кайнарджа – Краново/ - граница Румъния, км 0+000); 45 дни, но не по-късно от 31.08.2012г.

Кмет на Община Кайнарджа:

/Любен Сивев/

# Text boxes

# О б щ и н а   К а й н а р д ж а

## ( Ул.”Георги Токушев” 10                                       ( 08517 / 318, факс 08517 / 461

7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра		           e-mail:kain_s@abv.bg