УТВЪРДИЛ-КМЕТ:……………………………

/Любен Сивев/

# ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

# ЗА  2015 ГОДИНА

Община Кайнарджа, като задължено юридическо лице по  Закона за енергийна ефективност и в унисон със националните стратегически документи, както и на Европейската общност, изготви настоящия план за енергийна ефективност за 2015година.Той е със следното съдържание:

- Основание за разработване;

- Политика по енергийна ефективност;

- Състояние на енергийното потребление;

- Цел и обхват;

- Избор на дейности и мерки;

- Очаквани ефекти от изпълнението;

- Етапи на изпълнение;

- Източници на финансиране;

- Наблюдение и контрол;

- Оценка на постигнатите резултати;

- Отчет на изпълнението.

  - Основание за разработването

Ежегодно пред общинските съвети се предоставя разработен   План за ЕЕ от органите  на местно самоуправление, което е  е регламентирано в чл.11, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.Законът  претърпява някои промени, но като цяло идеята в него се запазва, като се конкретизират някои изисквания на база на промените в Европейските регламенти и директиви.Законът за енергийната ефективност е базиран на нормативни документи, които са синхронизирани с европейското законодателство:

- Енергийна стратегия на България 2020;

- Програма на правителството на РБ;

- Национален план за действие по промените в климата;

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015 год.;

- Стратегии за финансиране изолациите на сгради  за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол от 07.2005 год. и план програма за изпълнението й;

- Национален план за действие за ЕЕ 2014-2020

2.Политика по енергийна ефективност:

В предходния период от 2008 год. до сега политиката по ЕЕ на община Кайнарджа беше съобразена с Първия и Втори национални планове за действие, но през изминалата 2014 година бе приет Национален план за действие 2014-2020 год., който беше приет през м.юли 2014 год. и публикуван по-късно. По тази причина в изработената дългосрочна стратегия  за ЕЕ на община Кайнарджа по проект , финансиран от ОПАК не са засегнати новостите, произтичащи от Нац. План за действие 2014-2020.

Задължението за изпълнение на националната индикативна цел за енергийни спестявания е регламентирано в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн.ДВ 98 от 14.11 0.2008 г. В ЗЕЕ се определени и задължените лица, които следва да изпълнят определените цели за енергийни спестявания, а именно: → Търговци с Енергия → Крайни потребители на Енергия, в т. ч .: - собствениците на публични сгради с над 1000 кв.м разгъната застроена площ (РЗП) - собствениците на промишлени системи с годишно потребление над 3000 MWh Принципите за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между отделните задължени лица са разработени в Наредба по чл.9, ал.2 от ЗЕЕ, която е в сила от 10.04.2009 г. и е обнародвана в ДВ бр.27 / 2009 г. С Наредбата се определят методиките за определяне на националните индикативни цели, редът и правилата за разпределяне на националната индикативна цел като индивидуални цели за енергийни спестявания между задължените лица, допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност, методиките за оценяване на енергийните спестявания, начините за потвърждаване на . енергийните спестявания и формата, условията  и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания.Определянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания е извършено въз  основа на крайното енергийно потребление (КЕП) през 2007 г. -. последната календарна година, за която има официални статистически данни, общата цел , която задължените лица следва да постигнат, са енергийни спестявания в размер на 5 984,21 GWh, разпределена както следва: Поименните списъци на задължените лица и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания са публикувани на Интернет страницата АЕЕ www.seea.government .bg в секция Документи. Чрез реализирането на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания през 2016 г. страната ни ще отчете изпълнение на повече от 82% от националната индикативна цел, залегнала в Националния план за действие по енергийна ефективност. Останалата част от националната цел ще бъде изпълнена от другите участници в енергийния пазар - търговци с енергия, извън обхвата на чл.4 от Наредбата, собственици на промишлени системи с годишно потребление под 3000 MWh, собствениците на общественообслужващи частни сгради и обществени сгради под 1000 кв .м.РЗП. Също така за изпълнението на националната цел ще допринесат и прилагането на енергоефективни мерки в домакинствата. За установяване на степента на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания от търговците с енергия и крайните потребители ще бъде извършван мониторинг от Агенцията по енергийна ефективност.За тази цел задължените лица следва да представят в АЕЕ годишни отчети за изпълнените мерки за намаляване на енергийното потребление. Представените данни трябва да бъдат измерими и проследими, на база на които да може да бъде извършвана проверка с цел потвърждаване на енергийните спестявания. За потвърждаване на изпълнението на определените индивидуални цели от задължените лица изпълнителният директор на АЕЕ издава удостоверения за постигнати енергийни спестявания.

В Националната енергийна стратегия 2020 са заложени следните цели:

- 20-процентно намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.;

- 20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта;

- Подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Задължителна част от политиката за ЕЕ е :

- енергийно обследване на обекти в експлоатация. Критериите за това, а и сертифицирането до скоро бяха определяни до скоро по Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, но през 2013 год. беше издадена нова наредба - Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в сила от 22.11.2013 г.

- задължително сертифициране на  сгради – държавна или общинска собственост в експлоатация с обща разгъната площ  над 1000 кв.м.;

- издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради и  на сгради в експлоатация;

- извършване на оценка на енергийните спестявания.

Община Кайнарджа, като орган  на  местно самоуправление през изминалите години  разработваше и приемаше програми и планове за Енергийна ефективност за всяка каледарна година, в които се набелязваха мерки за оптимизиране на енергийните разходи на базата на Националната  дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005 – 2015 год. Конкретни мерки за изпълнение през годините от 2009 до 2014 година, доведоха на  практика до  постигане  на  част от целите - извършено е обследване на някои от  сградите общинска собственост, а очакванията за приноса в постигането на националната индикативна цел за енергийни спестявания всъщност са по – големи от това, което сме си поставили за цел през изминалата година, тъй като успяхме да реализираме няколко проекта, с които на практика се повишиха енергоспестяващите показатели на няколко от сградите – общинска собственост – сградата на Общинска администрация, сградата на Основното училище «Черноризец Храбър» в с. Кайнарджа, сградата на Основното училище в с. Средище «Цанко Церковски», след реализирането на проект по ОПРР, сградата на ОУ «В.Априлов», заедно със завършения през 2014 год. , допълнителен учебен корпус и нов физкултурен салон.

Община Кайнарджа, включвайки се като инвеститор с проекта «Изграждане на система за  улично осветление с използване на слънчева енергия в община Кайнарджа» създава предпоставки да се намали енергопотреблението при осветяването на улиците в общината ни чрез въвеждане на най-съвременни методи.Завършването на този проект и сполучливата експлоатация на построената система за улично осветление със соларни модули ни дава основание да отбележим още по-високи резултати – ежегодно, чрез соларната система за улично осветление се икономисват около    80 305   Kwh  енергия годишно.

- Състояние  на енергийното  потребление в община Кайнарджа:

Всяка година, подготвяйки подобен пореден план, се изброяват всички мерки, които са предприети на територията на общината и се вижда осезетелното тяхно натрупване. Това е необходимо да се посочва във всеки отчет и съответен план, тъй като базата за намаляване на вредните емисии в политиката на Република България, както и на другите Европейски страни е 1990 година. Спрямо тази година се отчитат обемите и процентното намаление на вредни емисии.По-надолу е описано текущото състояние на енергийното потребление на някои по - значими сгради в общината ни и нивото на енергийна ефективност в тях.Прецизното отчитане се осъществява по утвърдена форма от АУЕР, в която за всяка от сградите и системите се отчитат съответни приложении мерки и ефекта от тяхното приложение през изминалата година.

През 2010 година Общинска администрация Кайнарджа се нанесе в  сградата – бивша собственост на ТКЗС, която е реновирана – поставена е нова дограма и обновена  парна инсталация,  и в нея са разположени всички служби за обществени и административни  услуги на населението – ДБТ-филиал Кайнарджа, ДСП-ОСЗ-Кайнарджа. Общинска администрация – Кмет, МДТ, ГРАО,ТСУ,Финанси,ОА,СА,Домашен СП, и др.,За сравнение  - сега се изразходват   течни горива почти толкова, колкото е било количеството през 2008 год. само за общинска администрация Кайнарджа в старата сграда, а всички други изброени служби бяха в други сгради и черпеха допълнително енергия.

Подобрена е енергийната ефективност и на други по-малки общински сгради с прилагането на частични мерки – смяна на дограма в ДЦСХ в Кайнарджа, в ОУ „Черноризец Храбър” в Кайнарджа по програма на МОМН при  оптимизиране на училищната мрежа, а през изминалата 2013 год. и в ЦНСТ.

Многото приложени енергоефективни  мерки във втори корпус на ОУ „Цанко Церковски” с. Средище и в сградите на всички детски градини по реализиране на проекта, финансиран от ОПРР „Внедряване  на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа – ЦДГ „Еделвайс”, с. Кайнарджа, филиал ЦДГ „Пролет”,с. Голеш, филиал ЦДГ „Първа радост” ,с. Средище и  ОУ „Цанко Церковски” – с. Средище –Договор №: BG161PO001/4.1-03/2010/003 също доведоха до повишаване енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии.

- Цел и обхват:

Чрез ПЕЕ – 2015 ще бъде определено текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти, на база, на което ще бъдат определени възможните нива за намаляване на енергийните разходи.

-Основни цели:

- Ефективно използване на енергията и на енергийните ресурси за задоволяване потребностите  на населението и на икономическите субекти от електрическа, топлинна енергия, природен газ и твърди горива;

- Продължаване на въвеждането на алтернативни източници на енергия – природен газ, слънчева и вятърна енергия на територията на общината ни за осъществяване устойчивост на развитието и опазването на околната среда;

- Увеличаване на енергийната ефективност  на сградите публична собственост;

- Популяризиране сред населението на идеята за саниране на частните жилища;

- Популяризиране сред населението на идеята за въвеждане на локални алтернативни енергийни източници.

Като обобщение може да се каже, че основните цели на разработването на ПЕЕ – 2015 е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до още по-големи енергийни спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение.

- Конкретни цели и задачи:

- Рехабилитация на сградния фонд-осъществяване на мерки по ЕЕ в  конкретни административни и стопанските сгради ;

- Обследване и сертифициране на сградите публична общинска собственост;

- Изграждане на нови соларни инсталации за улично осветление във всички  населени места на общината и  въвеждане на енергоспестяващи уредби в обществените сгради;

- Намаляване на вредните емисии и парниковите газове;

- Намаляване консумацията на енергия и разходите за нея като се осъществяват мерки за енергийна ефективност;

- Достигане до международния стандарт 100 KWh/m2   консумация на енергия в отоплявана сграда;

- Оптимизиране площта на отоплявания обект според нуждите на лицата, които го обитават;

- Оптимизиране използването на гориво-смазочни материали в машинния парк на общината;

Вече има обследвани общински сгради, така че специалистите са посочили какви енергоефективни мерки да се вземат, за постигане на по-високи резултати и икономии на горива да се постигнат.

Такива сгради са :

Сграда на ОУ    «Цанко Церковски», с. Средище;

Сграда на ЦДГ «Еделвайс»  Кайнарджа;

Сграда на ЦДГ «Еделвайс», филиал  с. Средище;

Сграда на ЦДГ «Еделвайс», филиал  с. Голеш;

Сграда на ОУ «Черноризец Храбър» -с. Кайнарджа;

Сградата на ОУ «Васил Априлов», с. Голеш

През 2015 година ще бъдат  обследвани още сгради – общинска собственост, така, че компетентни лица да посочат какви мерки да се предприемат в най – близки периоди, за да се повиши енергийната ефективност на тези обекти – такова обследване ще се извърши на училищата,  читалищата и на заведенията за социални услуги на територията на Община Кайнарджа, както и други обществени сгради, които имат площ над 1000 кв.м.Ще започнем да работим и по обследването на сгради с площ между 500 и  1000 кв.м..

5.Избор на програми, дейности и мерки:

Обектите, в които са  предприети мерки за намаляване на енергийната консумация са обхванати в шест програми, приети  от Общинския съвет на община Кайнарджа още с План за  ЕЕ за 2010 год. :

- Програма І за намаляне на енергоемкостта на сградите на ОУ в с. Средище и филиалът  на ЦДГ «Еделвайс» в с. Средище   ;

- Програма ІІ за намаляне на енергоемкостта на сградите на ЦДГ «Еделвайс»  с. Кайнарджа  и филиалът и  в с. Голеш;

- Програма ІІІ за намаляне на енергоемкостта на сградите в кметствата и  читалищата на селата от Община Кайнарджа;

- Програма ІV за намаляне на енергоемкостта на сградата на ОУ «В.Априлов» в с. Голеш, заедно с новия учебен корпус;

- Програма V, която добавя нови мерки в сгради, където вече са предприети частично такива и има още какво да се усъвършенства там в посока намаляне на енергоемкостта;

- Програма  VІ  - соларно улично осветление.

Тези програми са различни по обхват и са на различен етап на разработка, реализиране  и въвеждане както  е посочено в точка 7 – Етапи на изпълнение.С всяка изминаваща година се отчита, че все по-голяма част от набелязаните програми и мерки се осъществяват и те водят до по-голямо нарастване на икономиите на енергия в общината като цяло.

6. Очаквани ефекти

Максимално точното предвиждане на очакваните ефекти от изпълнението на дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико –   икономическа оценка на ПЕЕ.

Най-важните показатели, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ, са  следните:

- икономия на топлинна енергия;

- икономия на електрическа енергия;

- икономия на гориво;

- намалени емисии парникови газове;

- икономия на средства.

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ-2015  ще доведе до:

 опазване на околната среда;

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси;

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на

обектите от цените на горива и енергии;

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми

за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-

голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси;

 подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България относно:

- рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 и ратифицирана от България на 16 март 1995;

- протокола от Киото, ратифициран през 2002, съгласно който страната ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 с 8 % от общото количество емисии, спрямо базисната 1998;

- Европейската стратегия 2020, чиито цели са отбелязани по-горе в настоящия документ.

7.Етапи на изпълнение:

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти, ПЕЕ  ще се изпълнява  на няколко етапа:

-  Инвестиционно намерение

-  Предварително проучване

-  Инвестиционен проект

-  Подготовка и изпълнение на строителството

-  Мониторинг

-  Програма І  и Програма ІІ са вече изпълнени  инвестиционни проекти, за които беше кандидатствано   със заявление  за финансиране по Оперативна програма «Регионално развитие», мярка  - «Дребномащабни инвестиции в образователната инфраструктура» с проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа – ЦДГ”Еделвайс”, филиал «Пролет» с.Голеш, филиал «Първа радост»  ,с.Средище и ОУ «Цанко Церковски «, с. Средище», който бе одобрен и бе сключен договор за финансиране №.BG161PO001/4.1-03/2010/003 по Оперетивна програма «Регионално развитие» на обща стойност 1 020 989,58 лв.;При реализацията на този проект  се реновираха сградите на трите филиала на ЦДГ «Еделвайс», както и втори корпус на ОУ «Цанко Церковски», с. Средище, като  се подмени изцяло дограмата на всички сгради – най-високо енергоемкият елемент, от която и да е  сграда и се направи скатен покрив на ЦДГ в с. Средище.Бяха въведени  и др. мерки като всичко  завърши с издаване на сертификати за сградите.

- Програма ІІІ за намаляне на енергоемкостта на сградите в кметствата и  читалищата на селата от Община Кайнарджа продължава:

Кметовете на кметства по места – убедени в добрите крайни резултати при прилагане на енергоефективни мерки плануват въвеждане на част от мерките от собствени средства за издръжка или други източници на финансиране.Като тяхно  добро начинание по отношение на ЕЕ може да се отбележи  постепенната  подмяна на дограмата на сградите, в които се помещават.

Аналогично, в сградата на читалището в с. Кайнарджа бе подменена със собствени средства  дограмата на помещенията, където най-често има посещения – в малките зали и в голямата зала бе монтирана съвременна отоплителна система, която замени старата печка на нафта.Тя  бе толкова неефективна вече, че щом бъдеше използвана, непременно трябваше да се проветрява, заради отделяните изгорели газове в помещението и ефекта за отопление се губеше почти на 100%, а посетителите се чувстваха много некомфортно от задимяването.

- Програма  ІV за намаляне на енергоемкостта на сградите на ОУ в с. Голеш.Тази програма, която преди  две  отчетни години бе само на етап идеен проект и се търсеше   подходящ  финансиращ донор за осъществяване на инвестицията, сега вече със задоволство може да се отбележи, завърши строителството на новия корпус на ОУ «Васил Априлов» с нова парна инсталация за всички помещения , както и реновирането и въвеждането на ЕЕ мерки в стария корпус на училището, физкултурния салон и др.   на обща стойност   - 2  507 537,00 лв.Всички ученици са вече събрани в двата монолитни корпуса на ОУ «В. Априлов», а двата корпуса и новият физкултурен салон СА свързани помежду си с «топли»връзки. Очаква се спестяванията за предстоящите години да бъдат  осезателни -  да се спестят още разходи и вредни емисии през следващия отоплителен сезон и за следващите години.

- Програма  V -  така както е описано и в предходните планове - тук влизат сградите на Общинска администрация – по старата сграда все още няма нищо предприето.Тя се  обитава в момента от ОСЗГ – Кайнарджа и някои от помещенията могат да се дават под наем или да се предоставят на други служби за целите на някакъв вид административни услуги.В новата сграда на Общинската администрация, в Дневния център за стари хора в с. Кайнарджа,в ЦНСТ – Кайнарджа, в част от сградата на кметство с. Средище и ОУ «Черноризец Храбър», с. Кайнарджа  , както е уточнено в описание на текущото   състояние по-горе е подменена изцяло дограмата – една от най-важните енергоефективни мерки. Планувано е през 2015 год. да се подмени покрива и да се направи изолация на тавана в ДЦВХУ в с. Средище.

- Програма  VІ е приключена.Проектът ни  по Програмата «Развитие на селските райони» със заглавие: «Изграждане на система  за улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Кайнарджа» със сключен договор № 19/322/00451/20.12.2010 с Държавен фонд «Земеделие» по Програмата за развитие на селските райони  на  обща стойност 1 866 000,00 лв., приключи при 99% одобрение на разходите.Те бяха  възстановени и вече година и половина се радваме на изключителния ефект от реализиране на този проект по Програмата «РСР».Проектът приключи на 20.05. 2013 годин Към момента всички 486 соларни модули са поставени на предвидените улици и жителите на общината ни виждат колко добър ефект се постига.Високо качество на жизнения стандарт и голям ефект за енергийната ефективност.Вярно е, че не отчитаме много по-ниски разходи за улично осветление, но това си има логично обяснение. Тъй като соларните лампи светят през цялата тъмна част на денонощието, за да не се чувстват пренебрегнати и ощетени другите жители на общината, бе дадена възможност същите разходи да бъдат използвани за удължаване на времето за осветяване на останлите улици чрез конвенционалното осветление, предлагано от енергийния доставчик за района – «Енерго-про»

8. Източници на финансиране:

И за в бъдеще ще се разработват проекти и ще се кандидатства пред различни донори за безвъзмездна цялостна или частична помощ, така че да бъдат постигнати все по-голяма част от набелязаните цели. От правилния избор на програми, мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление зависи успешното и ефективно изпълнение на плановете за енергийна ефективност.

Съгласно чл.11, ал.3  от ЗЕЕ средствата за изпълнение на ПЕЕ да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Освен тях за изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ може да се търси финансиране от следните подходящи източници:

- кредитни линии за енергийна ефективност;

- оперативни програми и програма «РСР»– най- често използван източник в община Кайнарджа до момента, но за  новия програмен период 2014-2020 год. Единственно можем само да подготвяме проекти – все още няма стартирали програми, които биха били полезни за изпълнение на настоящия план;

- заеми от търговски банки;

- ESCO услуги;

- безвъзмездни помощи, предоставяни от национални екологични фондове, в частност от:

- Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Националния доверителен екофонд;

- Фонд «Козлодуй»;

- Фонд «Енергийна ефективност»

- Фонд «Енергийна ефективност и възобновяеми източници»;

- Мерки по Норвежкия финансов механизъм;

- финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ проекта “до ключ”;

- заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка, Световната банка и други  финансови механизми;

- директно кандидатстване към международни донори за безвъзмездна помощ.

9. Наблюдение и контрол

Въздействието от изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може да усложни анализа и оценката на резултатите.

За установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършва  често отчитане и записване на икономиите от електрическа енергия, параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.  в старите сгради, както и във вече отремонтираните и обновени сгради, за да се направи сериозен анализ след натрупване на достатъчно данни.

Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите действия.

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва набор от показатели:

 индикатори/показатели за това какво и как ще се наблюдава

– количество горива изразходвани за единица време;

- количество горива изразходвани на  единица площ,

 периодичност на събираната информация   -   ежегодно;

 периодичност на изготвяне на съответните доклади -   ежегодно;

 отговорностите по  осъществяване на мониторинга и оценката – ръководителите на звената,  които се помещават в съответните сгради;

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение синхронизирано с препоръките на Областния съвет по енергийна ефективност за изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще извършват:

 периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на

изпълнение на целите;

 разглеждане на резултатите от междинните оценки;

 анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;

 оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на

резултатите;

 разглеждане на предложенията за промяна на мерките;

 предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ.

Резултатите от изпълнението на ПЕЕ не винаги са очевидни и това затруднява тяхната измеримост и оценка. Благодарение на осъществявания мониторинг, задаването на подходящи  критерии и ежегодното им отчитане по утвърдените от АУЕР, образци,  община Кайнарджа може да измери постигнатия ефект. Отчетните форми за въведените мерки по  енергийна ефективност  в сгради и промишлени системи дават информация, че в община Кайнарджа се работи осезателно и има постигнати конкретни резултати, които са изброени по-долу.

10. Оценка на постигнатите резултати;

Община Кайнарджа през настоящата година отчита  един много сериозен резултат по формата, предоставена на всички общини в България за отчетите по ЕЕ. В тази форма има посочените достигнати икономии от вредни емисии в резултат на въведените мерки за енергийна ефективност. При изпълнение на изброените Програми І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ, които  се реализираха  от  2010 до 2014 и ще продължат реализацията си през  настоящата  2015год.  ще бъде постигнат още по-висок резултат. През 2016 година Община Кайнарджа ще може да отчете още по-големи икономии на вредни емисии, които в глобален мащаб ще допринесат за опазване на природата в България, а и ще са от всеобща полза  в този свят.

11. Отчет на изпълнението:

Отчетът на изпълнението на предвидените за   2014 година мерки в плана  за енергийна ефективност може да се раздели на три съществени направления:

- Приложени мерки за енергийна ефективност на практика в сгради и промишлени системи;

- Мерки, които са за информиране на населението и администрацията в посока повишаване на темповете за въвеждане на мерки  за енергийна ефективност в частните сгради ;

-  Популяризиране и подкрепа от страна на общината на  възможността  за построяване на локални мощности на алтернативни енергийни източници в Община Кайнарджа.

По първото направление  за  2014 год. са:

- извършени обследвания на няколко сгради, общинска собственост, които са приключили с доклади – посочени са в приложението и вече има приложени енергоефективни мерки, препоръчвани в тях;

- Извършени са и различни ремонтни работи в редица сгради  общинска собственост, така че има реално взети мерки и съответно  икономисване на енергия,  което е нашия дял в общия  принос за  постигането на националната индикативна цел за енергийни спестявания, независимо дали за съответната сграда има направено енергийно обследване или не./също са посочени в приложението - образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, утвърден в съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ от  изпълнителният директор на  АУЕР/;

- Въвеждане на сериозна мощност за производство на електрическа енергия от ВЕИ – 486 броя соларни модули в системата за улично осветление на община Кайнарджа, които са въведени в експлоатация от средата на 2013 година;

- Построяване и въвеждане в експлоатация на втория корпус на ОУ «В.Априлов», както и физкултурен салон - от отчетната форма ще се види разликата в консумираната енергия в двата варианта, но в момента отопляемата площ/РЗП/ е двойно по-голяма, заради въвеждането освен на учебната сграда,	 но и на общи части като 2 топли връзки между двата корпуса и ф.салон, както и по-голяма кубатура, заради по-високите стаи в новата сграда – отоплява се доста по-голям обем на практика.

По второто направление  - информиране населението – в тази област би трябвало да продължи процеса по-упорито чрез разпространение на информационни материали за ползата от саниране на частните домове и въвеждане на алтернативни енергийни източници в тях – за собствени цели.

Третото направление – представлява голям интерес за инвеститорите със сериозни инвестиционни намерения в посока построяване на ВЕИ централи с определена мощност, тъй като Община Кайнарджа има територия с добри характеристики за добиване на такива видове  енергия.В това направление – за да подкрепи предприемачите, Община Кайнарджа извършва бързи административни услуги при молби от страна на потенциалните инвеститори. В подкрепа развитието на такива дейности, Общинският съвет на Община Кайнарджа прие в новия  Общински  план за развитие за периода 2014-2020 година  приоритети и мерки, които поощряват дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност:

В подкрепа на това е и собствената политика на общината по внедряване на соларните инсталации за улично осветление чрез въвеждане на уличните соларни модули по реализация на Програма VІ от изброените по-горе в настоящия план.Такива системи, община Кайнарджа ще направи опит да реализира и чрез проекти в новия програмен период 2014-2020.

# Text boxes

# О б щ и н а   К а й н а р д ж а

## ( Ул.”Георги Токушев” 10                                  ( 08679 / 8318, факс 08679 / 8461

7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра                             E-mail:   kain_s@abv.bg