ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Закупуване на специализиран НОВ автомобил за нуждите на „Дневен център за хора с увреждания” с. Средище община Кайнарджа”

С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват от комплекса от социално-здравни услуги, които се предоставят в „Дневен център за хора с увреждания” с. Средище община Кайнарджа” е необходимо закупуване на  НОВ специализиран автомобил. Съгласно проектното предложение, специализираното транспортно средство е предвидено да е с висока проходимост 4x4 с не по малко от 5 места.

Минимални изисквания по отношение техническите характеристики на специализираното транспортно средство:

ДВИГАТЕЛ - Тип:  дизел

Европейска екологична норма - Euro 6

Работен обем - не по малко то 1 450(см3)

Максимална мощност   - до  120 (к.с. )  и  100 (kW)

Трансмисия 5 или 6-степенна механична

Среден разход на гориво не повече от 5 л на 100 км при комбиниран цикъл

ПРОХОДИМОСТ - 4x4

Круиз Контрол и ограничител на скоростта или еквивалент

Подсилено окачване

Оборудване – системи за сигурност и безопасност и минимално оборудване:

Климатик

Сервоусилвател на волана

Антиблокираща система на спирачките

Електронни системи за подпомагане при екстремно спиране и за контрол на сцеплението

Предни фронтални и странични въздушни възглавници за водача и пътниците до него;

Предпазни колани

Електронен имобилайзер

Звукова сигнализация за забравени включени светлини

Сигнализация за незакопчан колан

Пълноразмерна резервна гума

Електрически стъкла

Радио  CD  по възможност с  управление от волана

Дистанционно централно заключване

Фарове за мъгла

Алуминиеви джанти

Защитна кора под двигателя

Заключване на капачката на резервоара

Електрически, отопляеми странични огледала

Огледала за обратно виждане: две странични с подгряване и едно вътрешно;

Гаранционни условия:

1.Гаранционно обслужване - не по-малко  от 5години или 100 000км. (събитието, което настъпи първо).

2. Осигурена безплатна пътна помощ за срок от 5г., при възникнали технически проблеми,

обездвижващи автомобила.

3.Периодични технически обслужвания – не по-малко от веднъж годишно.

Срок за доставка на специализирано транспортно средство не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Място на доставка: Община Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. “Димитър Дончев“ № 2.

УТВЪРЖДАВАМ

ЛЮБЕН СИВЕВ: ………………

Кмет на Община Кайнарджа