ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за основни и текущи ремонти през 2016г. на сгради - собственост на община Кайнарджа”

- Цели на спецификацията

Спецификацията имат за цел да определи стандартите за изпълнение на работите, предмет на Договора, да допълни и определи изискванията за материалите, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността, или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия.

- Общи изисквания

  - Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Предмета на строителството включва: Ремонтни строително-монтажни работи по фасади, стени, покриви, конструкции, настилки, подмяна на дограма и др. на обекти собственост на община Кайнарджа. Предвидените от Възложителя видове работи, които ще бъдат извършвани са следните:

1.Ремонтът на кметство с. Войново се състои в следното:

- Ремонт на компрометирана покривна конструкция и  пренареждане на същите керемиди;

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм;

- Полимерна акрилна драскана мазилка.

2. Ремонтът на кметство с. Посев се състои в следното:

- Демонтаж на покривна конструкция с направа на нова и покриване с нови керемиди;

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Кърпежи и боядисване;

- Доставка и монтаж на нов ламиниран в стаята на кмета;

- Изграждане на нова външна тоалетна

3.Ремонтът на кметство с. Голеш се състои в следното:

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Доставка и монтаж на нов ламиниран паркет в стаята на Доктора.

4.Ремонтът на гаражи и стая с камери в кметство  с. Средище се състои в следното:

- Ремонт на компрометирана покривна конструкция и  пренареждане на същите керемиди - гаражи;

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Кърпежи и боядисване - стая с камери.

5.Ремонтът на обществена тоалетна с. Средище се състои в следното:

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Външно боядисване с фасадни бои и вътрешна с постни.

6.Изграждане на автоспирка с. Добруджанка се състои в следното:

- От алуминиеви профили с поликарбон;

7.Проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация в кметство с. Голеш се състои в следното:

- Инсталацията е предвидена само за  втори етаж;

8.Ремонтът на стаи в читалище с. Добруджанка се състои в следното:

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Доставка и монтаж на нов окачен таван и ламиниран  паркет в стаята на секретаря;

- Кърпежи и боядисване.

9.Ремонтът на кметство с. Полковник Чолаково се състои в следното:

- Ремонт на компрометирана покривна конструкция и  пренареждане на същите керемиди;

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Ремонт баня;

- Нови осветителни тела;

- Кърпежи и боядисване.

10.Ремонтът на кметство с. Давидово  се състои в следното:

- Демонтаж на покривна конструкция с направа на нова и покриване с нови керемиди;

- Доставка, монтаж и подмазване на нова дограма PVC/алуминий;

- Кърпежи и боядисване;

11.Ремонт на дневен център за стари хора с. Кайнарджа

- Ремонт на компрометирана покривна конструкция и  пренареждане на същите керемиди;

- Нова покривна система за отводняване.

12.Ремонт на покрива на административна сграда с. Кайнарджа се състои в следното:

- Подмяна на компрометирана покривна конструкция

- Покриване с метални керемиди;

- Нова покривна система за отводняване.

Подробно описание на видовете ремонтни работи и количества са описани в таблица приложена към настоящата документация.

Таблица с количествена сметка за предвидените видове ремонтни строително-монтажни работи

| № | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кметство с. Войново |
| 1 | Препокриване на покрив със съществуващи керемиди и подмяна на компрометирана покривна конструкция. | м2 | 152 |
| 2 | Обшивка по стрехи с дъски на глъб и зъб при ремонти | м2 | 25 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на челни дъски | м | 50 |
| 4 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | 50 |
| 5 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр | 4 |
| 6 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина | м | 16 |
| 7 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 23,6 |
| 8 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол ЕPS 80 мм | м2 | 165 |
| 9 | Гипсова фина мазилка с полагане на мрежа за топлоизолация с готова смес | м2 | 165 |
| 10 | Облицовка с плочи мушелкалк по цокли | м2 | 25 |
| 11 | Полимерна акрилна мазилка драскана | м2 | 165 |
| Ремонт на тоалетна и кметство с. Посев |
| 1 | Демонтаж на покрив със сваляне пренасяне на 30 м и сортиране | м2 | 98 |
| 2 | Покривни конструкции и дървени скелети от бичен иглолистен материал | м3 | 5 |
| 3 | Направа на дъсчена обшивка за покриване | м2 | 98 |
| 4 | Покриване с глинени керемиди , вкл. Капаци , мушама и летви | м2 | 98 |
| 5 | Обшивка по стрехи с дъски на глъб и зъб при ремонти | м2 | 20,2 |
| 6 | Наковаване на челни рендосани дъски | м | 40,4 |
| 7 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | 40,4 |
| 8 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр | 3 |
| 9 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина | м | 9 |
| 10 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 16 |
| 11 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 35 |
| 12 | Алкидна блажна боя по дървени повърхности двукратно | м2 | 23 |
| 13 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м2 | 15 |
| 14 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 15 |
| 15 | Изкоп на ями 0,3-2,0 м2 и дълбочина до 4 м.ръчно в земни почви | м3 | 8 |
| 16 | Кофраж оставащ за различни елементи | м2 | 6 |
| 17 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм | кг | 27 |
| 18 | Доставка и полагане на армиран бетон В20 за плочи | м3 | 0,9 |
| 19 | Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3,85 (25/25/12) на вароциментен разтвор | м3 | 0,8 |
| 20 | Кофраж за стоманобетонни плочи с деб. До 15см от дъски | м2 | 9,4 |
| 21 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм | кг | 34 |
| 22 | Доставка и полагане на армиран бетон В20 за плочи | м3 | 1,13 |
| 23 | Вароциментна изравнителна мазилка с деб. До 10 мм с готова смес | м2 | 40 |
| 24 | Доставка и монтаж на врата | м2 | 1,6 |
| Ремонт на кметство с. Голеш |
| 1 | Демонтиране на врати и прозорци | бр | 20 |
| 2 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 47 |
| 3 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м2 | 20 |
| 4 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 20 |
|  | Ремонт на гаражи и стая с камери в кметство с. Средище |  |
| 1 | Демонтиране на врата и прозорец | бр | 2 |
| 2 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врата и прозорец | м2 | 3,7 |
| 3 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 27 |
| 4 | Демонтаж на покрив със сваляне пренасяне на 30 м и сортиране | м2 | 46,75 |
| 5 | Препокриване на покрив със съществуващи керемиди и подмяна на компрометирана покривна конструкция. | м2 | 46,75 |
|  | Ремонт на обществена тоалетна с. Средище |  |
| 1 | Очукване на вароциментна мазилка | м2 | 18 |
| 2 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 6 |
| 3 | Изкърпване на гладка вароциментна мазилка | м2 | 18 |
| 4 | Вароциментна фина мазилка с деб. До 2 мм с готова смес | м2 | 150 |
| 5 | Варосване по стени и тавани | м2 | 150 |
| Изграждане на автоспирка в с. Добруджанка |
| 1 | Изкоп неукрепен с широчина до 0,6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви | м3 | 1 |
| 2 | Кофраж за стоманобетон | м2 | 3 |
| 3 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм | кг | 40 |
| 4 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф 6 15/15 см | м2 | 8 |
| 5 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за колони греди и подобни | м3 | 5 |
| 6 | Заготовка, доставка и монтаж на автоспирка от алуминиев профил с поликарбон с размери 2/4/2,5 м | м2 | 28 |
|  | Изграждане отоплителна инсталация в кметство с. Голеш |  |  |
| 1 | Проектиране и монтаж на нова отоплителна инсталация в кметство с. Голеш – етаж втори | бр | 1 |
|  | Ремонт на стаи в читалище с. Добруджанка |  |  |
| 1 | Очукване на вароциментна мазилка | м2 | 18 |
| 2 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 10,4 |
| 3 | Изкърпване на гладка вароциментна мазилка | м2 | 18 |
| 4 | Вароциментна фина мазилка с деб. До 2 мм с готова смес | м2 | 18 |
| 5 | Саморазливен под на циментна основа с мрежа 10 мм | м2 | 24 |
| 6 | Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 24 |
| 7 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 24 |
| 8 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 115 |
|  | Ремонт кметство с. Полковник Чолаково |  |
| 1 | Препокриване на покрив със съществуваши керемиди и подмяна на компрометирана покривна конструкция. | м2 | 50 |
| 2 | Доставка, монтаж и подмазване на нови PVC/алуминиеви врати и прозорци | м2 | 48 |
| 3 | Изкърпване на гладка вароциментна мазилка | м2 | 60 |
| 4 | Вароциментна фина мазилка с деб. До 2 мм с готова смес | м2 | 105 |
| 5 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 600 |
| 6 | Алкидна блажна боя по стари цокли | м2 | 15 |
| 7 | Доставка и монтаж на ключове за обикновена скрита инсталация | бр. | 10 |
| 8 | Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло | бр | 18 |
| 9 | Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм | м2 | 24 |
| 10 | Доставка и монтаж на ел. бойлер - 60 л с изграждане на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла и студена вода с душ батерия | бр | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка | бр | 1 |
| 12 | Боядисване на фасади (вход с плоча) с цветен латекс | м2 | 40 |
| 13 | Настилка от балатум и подобни обикновено Качество 3 мм | м2 | 41 |
| 14 | Изработване, доставка и монтаж на дървени пейки | бр | 10 |
|  | Ремонт кметство с. Давидово |  |
| 1 | Демонтаж дървена покривна конструкция | м3 | 5,6 |
| 2 | Монтаж на дървена покривна конструкция | м3 | 5,6 |
| 3 | Наковаване дъсчена обшивка | м2 | 138,5 |
| 4 | Наковаване на челни дъски | м2 | 14 |
| 5 | Покриване с битумизирана мушама | м2 | 138,5 |
| 6 | Летвена скара за керемиди | м2 | 138,5 |
| 7 | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | 138,5 |
| 8 | Покриване била и ръбове с капаци | м | 30 |
| 9 | Наковаване на дъски по стрехи | м2 | 52 |
| 10 | Ремонт на комини | бр | 2 |
| 11 | Доставка и монтаж на улуци | м | 36 |
| 12 | Доставка и монтаж водосточни тръби | м | 30 |
| 13 | Доставка и монтаж казанчета от поцинкована ламарина | бр | 6 |
| 14 | Ремонт ел. инсталация | бр | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на врати и прозорци | м2 | 18 |
| 16 | Направа гипсокартон по тавани | м2 | 94 |
| 16 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 328 |
| Ремонт на дневен център за стари хора с. Кайнарджа |
| 1 | Направа на коруба за спускане на керемиди | м | 16 |
| 2 | Спускане на керемиди по коруба | 1000 бр | 6 |
| 3 | Дъски и летви в бетон за захващане на обшивка | м3 | 2 |
| 4 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с застъпване | м2 | 373 |
| 5 | Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с застъпване | м2 | 373 |
| 6 | Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви | м2 | 373 |
| 7 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци при ремонти | м | 81 |
| 8 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци при ремонти | бр | 6 |
| 9 | Демонтаж на улуци обикновени | м | 76 |
| 10 | Демонтаж на улуци обикновени | м | 36 |
| 11 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм, при ремонти | м2 | 95 |
| 12 | Доставка и подмяна на обшивка за комини вкл. Разкрояване и покриване с един фалц, площ до 5 м2. | м2 | 36 |
| 13 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр | 6 |
| 14 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина | м | 76 |
| 15 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м | 36 |
|  | Ремонт на покрив на административна сграда с. Кайнарджа |  |  |
| 1 | Демонтаж на ондолин | м2 | 467 |
| 2 | Подмяна на компрометирана покривна конструкция | м3 | 12,12 |
| 3 | Покриване с метални керемиди, включително дървена скара и мушама | м2 | 467 |
| 4 | Покриване на била и ръбове | м | 87 |
| 5 | Подмяна на обшивка на комини вкл. Разкрояване и покриване с един фалц, площ до 5 м2 | м2 | 2 |
| 6 | Демонтаж на улуци | м | 93 |
| 7 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 84 |
| 8 | Доставка и монтаж на улуци | м | 93 |
| 9 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр | 7 |
| 10 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби | м | 84 |

Строително-ремонтните работи и вложените материали трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ и на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и дестващите в страната нормативни актове.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР/СМР, е задължение на Изпълнителя.

Всички използвани при извършването на СРР/СМР материали трябва да отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в СРР/СМР.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, и всички места за заготовка или доставка на материали, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

  - Изисквания относно изпълнението на ремонтни строително-монтажни работи и почистването на строителната площадка

Всички строително-монтажни и ремонтни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии за влагане на материалите на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички предвидени за обектите видове работи със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на видовете работи в съответствие с основните изисквания за този тип строежи, с нормите за извършването им и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителните площадки според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, ако се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на СРР/СМР.

Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СРР/СМР и всички други нормативни изисквания.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят трябва да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта, да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

  - Проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания.

  - Проверки и изпитвания

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на Възложителят (или упълномощен представител).

При необходимост от изпитванията и измерванията на извършените строително–монтажни и ремонтни работи, следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните и ремонтни работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно Техническото му предложение.

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Разходите за тези изпитвания Изпълнителят следва да включи в стойността на СРР/СМР за обекта.

  - Съответствие с количествената сметка:

- В хода на изпълнение на възложените СРР/СМР се допуска  замяна на заложените и извършване на други  СРР/СМР, които са в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са одобрени от него, въз основа на подготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заменителни таблици.

- в хода на изпълнение на възложените СРР/СМР, се установи, че се налага извършването на допълнителни непредвидени СРР/СМР (различни от заложените в Техническите спецификации), те се изпълняват след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител. Те се  доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, и са отразени в съответния протокол, подписан между страните.

Отчитането на изпълнените работи ще се извършва по реални натурални показатели. Актовете, отчитащи изпълнените работи, се предоставят за проверка и подпис на Възложителя и/или негов представител.

  - Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на СРР/СМР Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

  - Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете "или еквивалентно".

  - Нормативни документи, които следва да се спазват при извършване на ремонтните СМР, предмет на настоящата обществена поръчка

1. Закон за устройство на територията;

2. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

3. Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

4. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи;

6 Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

7. Закон за техническите изисквания към продуктите;

8. Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и дестващите в страната нормативни актове.

9. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХІІ.2003 г.; изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.ІІІ.2007 г.;

10. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката;

- Измерване на извършените работи.

3.1.	Мерни единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите предвидени в  Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект, ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции, необходими за изпълнение и завършване на работите.

3.2.	Измерване на извършените работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените като действително извършените в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители на Изпълнителя и Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от  Възложителя и/или негов представител количества работи.

Количествата, посочени в Количествено-стойностната сметка, са предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени работи от Изпълнителя в процеса на работата му по договора.

Възложителят разплаща на Изпълнителя за извършените СРР/СМР на всеки обект, въз основа на протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СРР/СМР (протокол обр.19) и по офертните му единични цени съгласно представената оферта.

3.3. В хода на изпълнение на възложените СРР/СМР се допуска  замяна на заложените и извършване на други  СРР/СМР, които са в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са одобрени от него, въз основа на подготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заменителни таблици.

6.4. Ако в хода на изпълнение на възложените СРР/СМР, се установи, че се налага извършването на допълнителни непредвидени СРР/СМР (различни от заложените в Техническите спецификации), те се изпълняват след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител. Те се  доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, и са отразени в съответния протокол, подписан между страните.

Допълнително възникнали видове работи ще се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. По цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Ако не са оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се заплащат по цени не по-високи от цените, за които има посочени стойности в последното издание на сборник „Справочник на цените в строителството” (издание на Консорциум „СЕК”), като единичните им цени се определят въз основа на посочените в сборника стойности за изпълнение с добавяне на процент печалба за изпълнителя посочена от него в ценовото предложение.

3. За които няма посочени стойности за изпълнение в сборника „Справочник на цените в строителството”, единичните им цени се определят с представяне на анализи, изготвени в съответствие с предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценообразуващи показатели и прилагане на разходните норми по УСН и ТНС. Разходите за материали и механизация се начисляват по фактурна стойност, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.5.	Изпълнението  на  предвидените и допълнителните СМР/СРР  ще е до достигане на  общата стойност  от настоящата процедура.

6.6.	Количества на видове СМР/СРР  се доказват двустранно в процеса на изпълнението. Завършени и подлежащи на разплащане са тези видове работи, които са приети от Възложителя и/или негов представител и са отразени в съответния протокол. Всички плащания се правят срещу актуване на действително извършени СМР/СРР  и след одобряването им от Възложителя.

6.7.	Плащането на стойността на възложените Обекти  ще бъде извършвано от Възложителя на Изпълнителя, за всеки конкретен обект, въз основа на представяне от Изпълнителя на следните документи:

6.7.1.	Оригинална фактура;

6.7.2.	Протокол за установяване извършването и заплащането на натурални видове СМР/СРР  (протокол обр.19) на съответния обект, подписан от Изпълнителя и Възложителя  и/или негов представител;

6.7.3.	Протокол за установяване на качеството на извършените СМР/СРР  на съответния обект, подписан от  Изпълнителя и Възложителя  и/или негов представител и кмета или кметския наместник в населеното място на обекта;

6.8.	Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява  по банков път в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата и след потвърждение за плащане от НАП и Агенция „Митници” съгласно РМС 788/28.11.2014г. до размера на осигурените средства, включително и авансовите и междинните плащания.

6.9.	Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банковата сметка, на Изпълнителя.

Изготвил: Ердинч Наим

/Главен специалист „УТ”/