ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП, с предмет: „Закупуване на  нов лек автомобил

за нуждите на общинска администрация Кайнарджа“

С цел осигуряване на по добра мобилност и достъпност на служителите от Общинска администрация Кайнарджа е необходимо закупуване на  НОВ  автомобил с висока проходимост 4x4 с не по малко от 6 места.

Минимални изисквания по отношение техническите характеристики на автомобила:

ДВИГАТЕЛ - Тип:  дизел

Европейска екологична норма - Euro 6

Мощност   - от  150(к.с. )   до  180 (к.с. )

Трансмисия 6-степенна механична

Среден разход на гориво до 8 л на 100 км при комбиниран цикъл

ПРОХОДИМОСТ - 4x4 с избираем режим бързи бавни с  понижаваща предавка и блокиране на централния и задния диференциал с ограничено приплъзване и автоматично преразпределяне на въртящия момент между предния и задния мост с цел гарантиране на максимално сцепление на пътя и управляемостта;

Система за поддържане на постоянна избрана скорост;

Оборудване – системи за сигурност и безопасност и минимално оборудване:

Антиблокираща система на спирачките с разпределяне на спирачните усилия;

Електронни системи за:

-   подпомагане при екстремно спиране;

- контрол на сцеплението на четирите колела с автоматична блокировка на буксуващите колела;

-   управление на динамичната устойчивост на автомобила;

-   следене налягането на гумите;

- за електронен хидравличен контрол за стабилно управление без странично накланяне в завои на пътя .

-  за автономно контролиране на спирането, приплъзването на 4-те колела, която поддържа постоянна скорост;

- регулиране на оборотите;

Система от  цветни камери с управление от волана, осигуряващи 360 градусов обзор минимум - задна камера с активно насочване, предна широкоъгълна камера и 2 странични камери.

Система за следене на пространството зад автомобила при излизане от паркинг на заден ход със звуково предупреждение;

Системи за ускорено затопляне:

- на двигателя чрез нагревател;

- на купето веднага след запалване на двигателя;

- на предното стъкло и размразяване на чистачките;

- подгряване на горивото;

Два акумулатора;

Подсилено окачване;

Подсилени врати срещу страничен удар;

Предни фронтални и странични въздушни възглавници за водача и пътника до него, странични въздушни възглавници или завеси по цялата дължина обхващащи всички седалки;

Предпазни колани за всички седалки със система за сигнал при непоставени поне на предните колани;

Хидравлично управление;

Отопляем мултифункционален  волан  с електрическо регулиране във височина и дълбочина;

Климатична система за охлаждане за всички зони в автомобила с индивидуално управление за задните места;

LED  фарове с автоматично регулиране на височината  и дюзи за почистването им;

Фарове за мъгла;

Огледала за обратно виждане: две странични с подгряване и едно вътрешно с автоматично регулиране и прибиране навътре;

Отопляеми предни седалки с електрическа настройка;

Електрически стъкла с предпазни системи за прещипване;

Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд;

Алармена система включваща имобилайзер, сензори за обем и звук с дистанционно централно заключване;

Радио  CD  по възможност с  управление от волана с възможност за свързване на телефон за разговори със свободни ръце;

Алуминиеви джанти;

Пълноразмерна резервна гума;

Интернет  в автомобила;

Предни и задни калобрани;

Цвят светло сив металик

Гаранционни условия:

1.Гаранционно обслужване - не по-малко  от 6 години или 200 000км. с комплексно покритие(събитието, което настъпи първо).

2. Периодични технически обслужвания – не по-малко от веднъж годишно.

Срок за доставка на автомобила не повече от 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Място на доставка: Сектор Пътна полиция Силистра – с. Калипетрово, Шуменско шосе.

УТВЪРЖДАВАМ

ЛЮБЕН СИВЕВ: ……………

Кмет на Община Кайнарджа